ГОСТ 22268-76

Группа Т02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГЕОДЕЗИЯ

Термины и определения

Geodetisy. Terms and definitions

Дата введения 1978-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 декабря 1976 г. N 2791

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 1980 г.

ВНЕСЕНО Изменение N 1, введенное в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.07.81 N 3514 с 01.12.81 и опубликованное в ИУС N 10, 1981 год

Изменение N 1 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 10, 1981 год

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области геодезии.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятия.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях когда все необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и соответственно в графе “Определение” поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

К стандарту дано справочное приложение, содержащее термины и определения понятий, используемых в стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым, недопустимые синонимы - курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ФИГУРА ЗЕМЛИ |
| 1. Потенциал силы тяжести Земли Потенциал силы тяжести D. Schwerepotential E. Gravity potential F. Potentiel de la pesanteur | Величина, численно равная работе по переносу единицы массы в поле силы тяжести Земли из бесконечности в данную точку |
| 2. Ускорение силы тяжести Земли Ускорение силы тяжести D. Schwerebeschleunigung E. Acceleration of gravity F. de la pesanteur | - |
| 3. Нормальное значение силы тяжести Земли Нормальная сила тяжести D. Normalschwere E. Normal gravity F. Pesanteur normale | По ГОСТ 17782-72 |
| 4. Нормальное значение ускорения силы тяжести Земли Нормальное ускорение силы тяжести D. Normalschwerebeschleunigung E. Normal gravity acceleration F. normale de la pesanteur | Значение ускорения силы тяжести Земли, соответствующее ее теоретической модели |
| 5. Нормальное значение потенциала силы тяжести Земли Нормальный потенциал D. Normales Schwerepotential E. Normal gravity potential F. Potentiel de la pesanteur normal | Значение потенциала силы тяжести Земли, соответствующее ее теоретической модели |
| 6. Возмущающий потенциал силы тяжести Земли Возмущающий потенциал D. E. Disturbing potential F. Potentiel perturbateur | Разность между потенциалом силы тяжести Земли и его нормальным значением |
| 7. Геопотенциальная величина D. Geopotentielle Kote E. Geopotential height F. Cotо | Разность значений потенциала силы тяжести в данной точке земной поверхности и на поверхности геоида |
| 8. Аномалия ускорения силы тяжести Земли Аномалия ускорения силы тяжести D. Schwerebeschleunigunganomalie Е. Gravity acceleration anomaly F. Anomalie de de la pesanteur | По ГОСТ 17782-72 |
| 9. Аномалия силы тяжести Земли Аномалия силы тяжести D. Schwereanomalie Е. Gravity anomaly F. Anomalie de la pesanteur | Разность между измеренным значением силы тяжести Земли и ее нормальным значением в данной точке |
| 10. Уровенная поверхность D. Aquipotentialflache E. Level surface Equipotential surface F. Surface de niveau Surface | Поверхность, на которой потенциал силы тяжести Земли всюду имеет одно и то же значение |
| 11. Геоид D. Geoid E. Geoid F. | Фигура Земли, образованная уровенной поверхностью, совпадающей с поверхностью Мирового океана в состоянии полного покоя и равновесия и продолженной под материками |
| 12. Силовая линия поля силы тяжести Земли Силовая линия D. Kraftlinie F. Ligne de force du champ de la pesanteur | Пространственная кривая, в каждой точке которой ее касательная совпадает с направлением действия силы тяжести Земли |
| 13. Отвесная линия D. Lotlinie Lotrichtung E. Plumb line F. Verticale | Прямая, совпадающая с направлением действия силы тяжести в данной точке |
| 14. Земной эллипсоид D. Erdellipsoid E. Earth ellipsoid F. Ellipsoide terrestre | Эллипсоид, который характеризует фигуру и размеры Земли |
| 15. Референц-эллипсоид D. Referenzellipsoid Bezugsellipsoid E. Reference ellipsoid F. Ellipsoide de | Земной эллипсоид, принятый для обработки геодезических измерений и установления системы геодезических координат |
| 16. Уровенный эллипсоид D. Niveauellipsoid E. Level ellipsoid F. EIlipsoide de niveau | Земной эллипсоид, на поверхности которого потенциал силы тяжести всюду имеет одно и то же значение |
| 17. Земной сфероид D. Е. Earth spheroid F. terrestre | Фигура, которую приняла бы Земля находясь в состоянии гидростатистического равновесия и под влиянием только сил взаимного тяготения ее частиц и центробежной силы ее вращения около неизменной оси |
| 18. Уровенный сфероид D. E. Level spheroid Spherop F. de niveau | Земной сфероид, на поверхности которого потенциал силы тяжести всюду имеет одно и то же значение |
| 19. Высота геоида D. Geoidundulation E. Geoid height F. Altitude du | Высота поверхности геоида над поверхностью земного эллипсоида по нормали к нему в данной точке |
| 20. Уклонение отвесной линии Уклонение отвеса D. Lotabweichung E. Deviation of the plumb line F. de la verticale Pente transversale | Угол между отвесной линией и нормалью к поверхности земного эллипсоида в данной точке. Примечание. Уклонениям отвесных линий в зависимости от метода их определения могут присваиваться собственные названия |
| 21. Астрономическое нивелирование поверхности геоида Астрономическое нивелирование D. Astronomisches Nivellement E. Astronomic (al) levelling F. Nivellement astronomique | Метод определения высоты геоида по астрономо-геодезическим данным |
| 22. Астрономо-гравиметрическое нивелирование D. Astronomisch-gravimetrisches Nivellement E. Astro-gravimetric levelling F. Nivellement | Метод определения высоты геоида путем совместного использования астрономо-геодезических и гравиметрических данных |
| СИСТЕМЫ КООРДИНАТ |
| 23. Геодезические координаты D. Geodatische Koordinaten E. Geodetic coordinates F. | Три величины, две из которых характеризуют направление нормали к поверхности земного эллипсоида в данной точке пространства относительно плоскостей его экватора и начального меридиана, а третья является высотой точки над поверхностью земного эллипсоида |
| 24. Плоскость геодезического меридиана Геодезический меридиан D. Meridian Meridianebene E. Geodetic meridian F. | Плоскость, проходящая через нормаль к поверхности земного эллипсоида в данной точке и параллельная его малой оси |
| 25. Геодезическая широта D. Breite Е. Geodetic latitude F. Latitude | Угол, образованный нормалью к поверхности земного эллипсоида в данной точке и плоскостью его экватора |
| 26. Геодезическая долгота D. Geodatische Lange E. Geodetic longitude F. Longitude | Двугранный угол между плоскостями геодезического меридиана данной точки и начального геодезического меридиана |
| 27. Геодезическая высота D. E. Geodetic height F. Altitude | Высота точки над поверхностью земного эллипсоида |
| 28. Ортометрическая высота D. Orthometrische E. Orthometric height F. Cote Altitude | Высота точки над поверхностью геоида |
| 29. Нормальная высота D. E. Normal height F. Altitude normale | Величина, численно равная отношению геопотенциальной величины в данной точке к среднему значению нормальной силы тяжести Земли по отрезку, отложенному от поверхности земного эллипсоида |
| 30. Динамическая высота D. Dynamische E. Dynamic height F. Cote dynamique Altitude dynamique | Величина, численно равная отношению геопотенциальной величины в данной точке к некоторому постоянному значению ускорения силы тяжести Земли |
| 31. Астрономические координаты D. Astronomische Koordinaten E. Astronomic (al) coordinates F. astronomique | Компоненты направления отвесной линии в данной точке пространства относительно плоскости, перпендикулярной к оси вращения Земли, и плоскости начального астрономического меридиана |
| 32. Плоскость астрономического меридиана Астрономический меридиан D. Astronomischer Meridian Meridianebene E. Astronomic (al) meridian Meridian F. astronomique Plan | Плоскость, проходящая через отвесную линию в данной точке и параллельная оси вращения Земли |
| 33. Астрономическая широта D. Astronomische Breite E. Astronomic (al) latitude F. Latitude astronomique | Угол, образованный отвесной линией в данной точке и плоскостью, перпендикулярной к оси вращения Земли |
| 34. Астрономическая долгота D. Astronomische Lange E. Astronomic (al) longitude F. Longitude astronomique | Двугранный угол между плоскостями астрономического меридиана данной точки и начального астрономического меридиана |
| 35. Географические координаты D. Geographische Koordinaten Е. Geographic (al) coordinates F. | Обобщенное понятие об астрономических и геодезических координатах, когда уклонения отвесных линий не учитывают |
| 36. Геоцентрические координаты D. Geozentrische Koordinaten E. Geocentric coordinates F. | Величины, определяющие положение точки в системе координат, у которой начало совпадает с центром масс Земли |
| 37. Плоскость геоцентрического меридиана Геоцентрический меридиан D. Geozentrischer Meridian Geozentrische Meridianebene Е. Geocentric meridian F. | Плоскость, проходящая через данную точку и ось вращения Земли |
| 38. Геоцентрический радиус-вектор D. Geozentrischer Radiusvektor E. Geocentric radius-vector F. Distance | Линия, соединяющая центр масс Земли с данной точкой |
| 39. Геоцентрическая широта D. Geozentrische Breite E. Geocentric latitude F. Latitude | Угол, образованный геоцентрическим радиусом-вектором и плоскостью, перпендикулярной к оси вращения Земли |
| 40. Геоцентрическая долгота D. Geozentrische E. Geocentric longitude F. Longitude | Двугранный угол между плоскостями геоцентрического меридиана данной точки и начального геоцентрического меридиана |
| 41. Плоскость начального меридиана Начальный меридиан D. Nullmeridian E. Prime meridian F. | Плоскость меридиана, от которой ведется счет долгот |
| 42. Плоские прямоугольные геодезические координаты Плоские прямоугольные координаты D. Ebene rechtwinklige Koordinaten E. Plane coordinates F. rectangulaires | Прямоугольные координаты на плоскости, на которой отображена по определенному математическому закону поверхность земного эллипсоида |
| 43. Топоцентрические координаты D. Topozentrische Koordinaten E. Topocentric coordinates F. topocentriques | Координаты, началом счета которых является точка местности |
| 44. Горизонтальные координаты D. Horizontalkoordinaten E. Horizontal coordinates F. horizontales | Топоцентрические координаты, одной из осей системы которых является отвесная линия или нормаль к поверхности земного эллипсоида, проходящие через данную точку |
| 45. Горизонтальная плоскость D. Horizontebene Е. Horizontal plane F. Plan horizontal | Плоскость, перпендикулярная к отвесной линии, проходящей через данную точку |
| 46. Вертикальная плоскость D. Vertikalebene E. Vertical plane F. Plan vertical | Плоскость, проходящая через отвесную линию данной точки |
| 47. Горизонтальный угол D. Horizontalwinkel E. Horizontal angle F. Angle horizontal | Двугранный угол, ребро которого образовано отвесной линией, проходящей через данную точку |
| 48. Вертикальный угол D. Vertikalwinkel E. Vertical angle F. Angle vertical | Угол, лежащий в вертикальной плоскости |
| 49. Зенит D. Zenit E. Zenith F. | Точка пересечения отвесной линии или нормали к поверхности земного эллипсоида с небесной сферой |
| 50. Астрономический зенит D. Astronomischer Zenit E. Astronomic (al) zenith F. astronomique | Точка пересечения отвесной линии с небесной сферой |
| 51. Геодезический зенит D. Zenit E. Geodetic zenith F. | Точка пересечения нормали к поверхности земного эллипсоида с небесной сферой |
| 52. Зенитное расстояние D. Zenitdistanz E. Zenith distance F. Distance | Угол между направлениями на зенит данной точки и на другую точку |
| 53. Астрономическое зенитное расстояние D. Astronomische Zenitdistanz E. Astronomic (al) zenith distance F. Distance astronomique | Угол между направлениями на астрономический зенит данной точки и на другую точку |
| 54. Геодезическое зенитное расстояние D. Zenitdistanz E. Geodetic zenith distance F. Distance | Угол между направлениями на геодезический зенит данной точки и на другую точку |
| 55. Географический азимут Азимут D. Geographisches Azimut E. Geographic (al) azimuth F. Azimut | Двугранный угол между плоскостью меридиана данной точки и вертикальной плоскостью, проходящей в данном направлении, отсчитываемый от направления на север по ходу часовой стрелки |
| 56. Астрономический азимут D. Astronomisches Azimut Е. Astronomic (al) azimuth F. Azimut astronomique | Двугранный угол между плоскостью астрономического меридиана данной точки и вертикальной плоскостью, проходящей в данном направлении, отсчитываемый от направления на север по ходу часовой стрелки |
| 57. Геодезический азимут D. Azimut E. Geodetic azimuth F. Azimut | Двугранный угол между плоскостью геодезического меридиана данной точки и плоскостью, проходящей через нормаль в ней и содержащей данное направление, отсчитываемый от направления на север по ходу часовой стрелки |
| 58. Горизонтальное проложение D. E. Horizontal distance F. Projection horizontale | Длина проекции линии на горизонтальную плоскость |
| 59. Дирекционный угол D. Richtungswinkel E. Grid bearing F. Gisement | Угол между проходящим через данную точку направлением и линией, параллельной оси абсцисс, отсчитываемый от северного направления оси абсцисс по ходу часовой стрелки. |
|  | Примечание. В зависимости от выбора системы поверхностных координат или проекции земного эллипсоида на плоскость дирекционный угол может иметь coбcтвенное название, например, геодезический дирекционный угол, гауссов дирекционный угол и т.д. |
| 60. Осевой меридиан D. Hauptmeridian E. Central meridian F. central | Меридиан, принятый за ось какой-либо системы координат на поверхности |
| 61. Сближение меридианов D. Meridiankonvergenz E. Convergence of meridians F. Convergence des | Угол в данной точке между ее меридианом и линией, параллельной оси абсцисс или осевому меридиану. |
|  | Примечание. В зависимости от выбора проекции земного эллипсоида на плоскость сближение меридианов может иметь собственное название, например, геодезическое сближение меридианов, гауссово сближение меридианов |
| 62. Прямая геодезическая задача D. Erste Hauptaufgabe E. Direct geodetic problem F. direct de la ellipsoidale | Определение координат конечной точки линии по ее длине, направлению и координатам начальной точки |
| 63. Обратная геодезическая задача D. Zweite Hauptaufgabe E. Inverse geodetic problem F. inverse de la ellipsoidale | Определение длины и направления линии по данным координатам ее начальной и конечной точек |
| ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ |
| 64. Геодезическая сеть D. Netz E. Geodetic net Geodetic framework Geodetic network F. | Сеть закрепленных точек земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат |
| 65. Астрономо-геодезичeская сеть D. Astronomisch- Netz E. Astro-geodetic net F. astro- | Геодезическая сеть, на части пунктов которой определены астрономические координаты и азимуты |
| 66. Нивелирная сеть D. Nivellementsnetz E. Levelling net F. de nivellement | Геодезическая сеть, высоты пунктов которой над уровнем моря определены геометрическим нивелированием |
| 67. Государственная геодезическая сеть D. Landesfestpunktnetz F. | Геодезическая сеть, обеспечивающая распространение координат на территорию государства и являющаяся исходной для построения других геодезических сетей. |
|  | Примечание. Классы государственной геодезической сети СССР определяются инструкцией |
| 68. Геодезическая сеть сгущения Сеть сгущения D. Verdichtungsnetz E. Control extension F. | Геодезическая сеть, создаваемая в развитие геодезической сети более высокого порядка. Примечание. Частным случаем геодезических сетей сгущения являются сети, представляющие собой связующее звено между государственной геодезической сетью и съемочными сетями |
| 69. Съемочная геодезическая сеть Съемочная сеть D. Aufnahmenetz E. Survey control F. Canevas de | Геодезическая сеть сгущения, создаваемая для производства топографической съемки |
| ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ |
| 70. Геодезический пункт D. Geodatischer Punkt Festpunkt Е. Geodetic point F. Point | Пункт геодезической сети. Примечание. Геодезическому пункту может быть присвоено название, характеризующее метод определения его положения, например, пункт триангуляции |
| 70а.* Каталог координат геодезических пунктов | Систематизированный список геодезических пунктов, расположенных на площади, ограниченной листом или листами топографической карты определенного масштаба, в котором приведены сведения о геодезической сети |
| 71. Геодезический знак D. Pfeiler Signal E. Tower F. Signal | Устройство или сооружение, обозначающее положение геодезического пункта на местности |
| 71а.* Сборно-разборный геодезический знак | - |
| 72. Центр геодезического пункта Центр D. Punktzentrum Е. Centre F. Borne | Устройство, являющееся носителем координат геодезического пункта |
| 73. Марка центра геодезического пункта Марка D. Festpunktmarke Е. Mark F. | Деталь центра геодезического пункта, имеющая метку, к которой относят его координаты |
| 74. Нивелирный репер Репер D. Nivellementbolzen Е. Bench mark F. de nivellement | Геодезический знак, закрепляющий пункт нивелирной сети. Примечание. В собственном названии репера может быть отражено место закладки (например, грунтовый репер) и особенности закладки (например, фундаментальный репер) |
| 75. Ориентирный пункт E. Witness mark | Пункт, закрепляющий на местности направление с геодезического пункта |
| 76. Элементы приведения D. Reduktionselemente E. Eccentric elements F. de et d’excentrement | Величины, определяющие положение проекций на горизонтальную плоскость вертикальной оси геодезического прибора и оси визирной цепи относительно центра геодезического пункта |
| __________________ * Введено дополнительно. Изм. N 1 ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ |
| 77. Триангуляция D. Triangulation Dreiecksnetz Е. Triangulation F. Triangulation | Метод построения геодезической сети в виде треугольников, в которых измерены их углы и некоторые из сторон |
| 78. Полигонометрия D. Polygonometrische Messungen Polygonzug E. Traversing F. Polygonation Cheminement | Метод построения геодезической сети путем измерения расстояний и углов между пунктами хода |
| 79. Трилатерация D. Trilateration Е. Trilateration F. | Метод построения геодезической сети в виде треугольников, в которых измерены все их стороны |
| 80. Геодезическая засечка Засечка D. Einschneiden Е. Geodetic intersection F. Intersection | Определение координат точки по элементам, измеренным или построенным на ней, или на исходных пунктах |
| 81. Прямая засечка D. E. Intersection F. Intersection | Засечка, выполняемая с исходных пунктов |
| 82. Обратная засечка D. E. Resection F. | Засечка, выполняемая на определяемой точке |
| 83. Комбинированная засечка D. Kombiniertes Einschneiden Vereinigtes Vorwarts-und Ruckwartseinschneiden E. Combined intersection and resection F. Recoupement | Засечка, выполняемая на определяемой точке и с исходных пунктов |
| 84. Геодезический ход Ход D. Zug E. Traverse F. Cheminement | Геодезическое построение в виде ломаной линии Примечание. Геодезические ходы классифицируют по виду применяемых приборов (например, тахеометрический ход, нивелирный ход); по геометрическим особенностям (например, замкнутый ход) |
| 85. Исходный геодезический пункт Исходны пункт Ндп. Твердый пункт D. Festpunkt Е. Reference point F. Point fondamental | Геодезический пункт, относительно которого определяются соответствующие характеристики положения других геодезических пунктов |
| 86. Исходная сторона геодезической сети Исходная сторона Ндп. Твердая сторона D. Ausgangsseite Е. Base-line F. Base de | Сторона геодезической сети с заданным направлением и длиной, относительно которой определяются эти характеристики других сторон |
| 87. Исходные геодезические даты D. ausgangsdaten E. Standard geodetic datum F. Point Fondamental | Три величины, характеризующие ориентировку референц-эллипсоида в теле Земли и определяющие взаимную ориентировку основных плоскостей и осей астрономической и геодезической систем координат |
| 88. Пункт Лапласа D. Laplace-Punkt Е. Laplace station F. Point de Laplace | Геодезический пункт, на котором по крайней мере долгота и азимут определены из астрономических наблюдений |
| 89. Азимут Лапласа D. Laplacesches Azimut E. Laplace azimuth F. Azimut de Laplace | Геодезический азимут, выведенный из соответственного астрономического азимута путем исправления его за влияние уклонения отвесной линии |
| 90. Геодезический базис Базис D. Basis Grundlinie E. Base Geodetic base line F. Base | Линия, длина которой получена из непосредственных измерений и служит для определения длины стороны геодезической сети |
| 91. Базисная сеть D. Basisnetz E. Base expansion figure Base extension F. d’amplification de base | Система треугольников, служащая для перехода от длины геодезического базиса к длине стороны триангуляции тригонометрическим способом |
| 92. Базисная сторона | Сторона треугольника триангуляции, длина которой определена из непосредственных измерений и служит исходной для определения длин других сторон |
| 93. Выходная сторона треугольника триангуляции Выходная сторона D. Ausgangseite E. Extended base | Сторона треугольника триангуляции, длина которой определена из базисной сети |
| 94. Превышение D. E. Elevation F. | Разность высот точек |
| 95. Нивелирование D. Nivellement E. Levelling F. Nivellement | Определение превышений |
| 96. Геометрическое нивелирование D. Geometrisches Nivellement E. Spirit levelling F. Nivellement | Нивелирование при помощи геодезического прибора с горизонтальной визирной осью |
| 97. Тригонометрическое нивелирование D. Trigonometrische E. Trigonometric levelling F. Nivellement trigonometrique | Нивелирование при помощи геодезического прибора с наклонной визирной осью |
| 98. Барометрическое нивелирование D. Barometrische E. Barometric levelling F. Nivellement | Нивелирование, основанное на зависимости между высотой и атмосферным давлением |
| 99. Барическая ступень высоты Барическая ступень Ндп. Барометрическая ступень D. Barometrische E. Barometric height increment F. de pression d’altitude | Расстояние по вертикали, соответствующее изменению атмосферного давления на единицу |
| 100. Горизонтальный барический градиент Ндп. Горизонтальный барометрический градиент D. Barometrischer Gradient E. Baric gradient F. Gradient | Наибольшее изменение атмосферного давления на единицу расстояния для одной и той же уровенной поверхности |
| ТОПОГРАФИЯ |
| 101. Топографическая карта D. Topographische Karte E. Topographic map F. Carte topographique | По ГОСТ 21667-76 |
| 102. Топографический план D. Plan E. Plan F. Plan topographique | По ГОСТ 21667-76 |
| 103. Цифровая модель местности D. Digitales E. Digital terrain model F. digital du terrain | Множество, элементами которого являются топографо-геодезическая информация о местности и правила обращения с ней |
| 104. Топографическая съемка Съемка D. Topographische Aufnahme E. Topographic survey F. topographique | Комплекс работ, выполняемых с целью получения съемочного оригинала топографической карты или плана, а также получение топографической информации в другой форме |
| 105. Тахеометрическая съемка D. Tachymeteraufnahme E. Tacheometric survey F. | Топографическая съемка, выполняемая при помощи тахеометра |
| 106. Теодолитная съемка D. Theodolitaufnahme E. Theodolite survey F. au | Топографическая съемка, выполняемая при помощи теодолита и мер длины или дальномеров |
| 107. Мензульная съемка D. Messtischaufnahme E. Plan table survey F. a la planchette | Топографическая съемка, выполняемая при помощи мензулы и кипрегеля |
| 108. Съемочное обоснование D. Aufnahmegrundlage Е. Geodetic control F. Ganevas de | Геодезическая сеть, используемая для обеспечения топографических съемок Примечание. Данное понятие включает съемочную сеть и геодезические сети более высокого порядка |
| 109. Съемочная точка D. Standpunkt E. Survey point F. Station de de | Точка, с которой выполняют съемку данного участка местности |
| 110. Переходная съемочная точка Переходная точка D. Zwischenpunkt Е. Plane table station F. Station de de | Съемочная точка, положение которой получают относительно точек съемочного обоснования непосредственно в процессе съемки данного участка местности |
| 111. Съемочный пикет Пикет D. Vermessungspunkt Aufnahmepunkt E. Surveying peg F. Point | Точка, положение которой определяют относительно съемочной точки в процессе съемки данного участка местности |
| 112. Съемочный планшет Планшет D. Messtischblatt Feldblatt Е. Survey sheet field sheet F. Minute topographique | Лист бумаги или фотоплан, наклеенный на жесткую основу и предназначенный для графических построений при производстве топографической съемки |
| 113. Съемочная трапеция D. Kartenblatt F. Coupure de la carte | Участок поверхности земного эллипсоида, ограниченный меридианами и параллелями, которые определяются номенклатурой листов топографической карты |
| 114. Абрис Ндп. Кроки D. Gelandeskizze Gelandekroki E. Outline Field sketch F. Croquis | Схематический чертеж участка местности |
| 115. Высота сечения рельефа Высота сечения D. Е. Contour interval F. des courbes | Заданное расстояние между соседними секущими уровенными поверхностями при изображении рельефа горизонталями |
| 116. Горизонталь D. Schichtlinie E. Contour line F. Courbes de niveau | Линия равных высот на карте |
| 117. Заложение F. des courbes | Расстояние на карте между двумя последовательными горизонталями по заданному направлению |
| 118. Заложение ската F. des courbes minimal | Заложение по направлению, нормальному к горизонталям |
| 119. График заложений Ндп. Масштаб заложений F. de pente | График, предназначенный для определения крутизны скатов |
| 120. Крутизна ската D. Fallwinkel E. Angle of dip Inclination angle F. Inclinaison de pente | Угол, образуемый направлением ската с горизонтальной плоскостью в данной точке |
| 121. Уклон местности Уклон D. E. Slope F. Pente d’une pente | Тангенс угла наклона линии местности к горизонтальной плоскости в данной точке |
| 122. Калька высот D. Pause der F. Calque des points | Документ на кальке, предназначенный для хранения полученной в процессе топографической съемки информации о рельефе |
| 123. Калька контуров D. Pause dеr Grundrisse F. Calque des | Документ на кальке, предназначенный для хранения полученной в процессе топографической съемки информации о ситуации |
| 124. Профиль местности Профиль D. Profil E. Profile F. Profil | Проекция следа сечения местности вертикальной плоскостью, проходящей через две точки, на эту плоскость |
| ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ |
| 125. Геодезическое трассирование Трассирование D. Absteckung Trassierung E. Laying out Setting out Marking out Pegging out Staking F. Implantation, | Комплекс геодезических работ по проложению трассы |
| 126. Ось трассы проектируемого сооружения Ось трассы D. Achslinie Trassenachse E. Trace axis F. Axe d’ouvrage | Ось проектируемого линейного сооружения, обозначенная на местности или нанесенная на графический документ |
| 127. Круговая кривая трассы Круговая кривая D. Kreisbogen Kreiskurve E. Circular curve F. Courbe de raccordement circulaire | Часть оси трассы проектируемого сооружения, представляющая собой дугу окружности |
| 128. Переходная кривая трассы Переходная кривая D. Е. Spiral Transition curve F. Courbe de raccordement | Часть оси трассы проектируемого сооружения, представляющая собой кривую переменного радиуса |
| 129. Прямая вставка трассы Прямая вставка D. Direkte Einschaltung F. Alignement | Прямая часть оси трассы проектируемого сооружения, расположенная между двумя смежными круговыми или переходными кривыми |
| 130. Вертикальная кривая трассы Вертикальная кривая D. Vertikalkurve Е. Vertical curve F. Courbe de raccordement verticale | Часть оси трассы проектируемого сооружения, представляющая собой кривую, лежащую в вертикальной плоскости |
| 131. Продольный профиль трассы Продольный профиль D. Е. Longitudinal profile F. Profil en long | Профиль местности по оси трассы проектируемого сооружения |
| 132. Поперечный профиль трассы Поперечныи профиль Ндп. Поперечник D. Querprofil Querschnitt Е. Cross-section F. Profilen travers | Профиль местности по линии, перпендикулярной к оси трассы проектируемого сооружения |
| 133. Детальная разбивка кривой D. Kurvenabsteckung Bogenabsteckung Detaillierte Kurvenabsteckung E. Setting out of curve Marking out of curve F. d’une courbe de raccordemenet | Вынос точек кривой на местность через заданные интервалы |
| 134. Главные точки кривой D. Kurvenhauptpunkte F. Points principals d’un courbe de raccordement | Точки начала, конца и середины кривой трассы |
| 135. Тангенс кривой D. Tangente E. Tangent F. Tangente | Отрезок прямой, соединяющий вершину угла поворота трассы с началом или концом кривой |
| 136. Биссектриса кривой D. Winkelhalbierende E. Curve bisector F. Bissectrice | Отрезок прямой, соединяющий вeршину угла поворота трассы с серединой кривой |
| 137. Пикетаж трассы Пикетаж D. F. Piquetage | Система обозначения и закрепления точек трассы |
| 138. Пикет трассы Пикет D. Pflock Pfahl Е. Peg F. Piquet | Точка оси трассы, предназначенная для закрепления заданного интервала |
| 139. Проект вертикальной планировки D. Entwurf der Vertikalplanung (der Aufrissplanung) F. Projet des travaux de terrassement | Технический документ, определяющий преобразование рельефа местности для инженерных целей |
| 140. Проектная отметка Ндп. Красная отметка D. Soll- Е. Theoretical height F. Altitude du projet | Высота точки относительно исходного уровня, заданная проектом |
| 141. Фактическая отметка Ндп. Черная отметка D. Ist-Hohe Е. True height F. Altitude du terrain naturel | Существующая высота точки относительно исходного уровня |
| 142. Точка нулевых работ D. Punkt der Nullarbeiten F. Point des travaux de terrassement nul | Точка, в которой проектная и фактическая отметки равны |
| 143. Разбивочный чертеж D. Absteckungsskizze E. Layout sketch F. Dessin | Чертеж, содержащий все необходимые данные для перенесения отдельных элементов сооружения в натуру |
| 144. Разбивочная сеть D. Absteckungsnetz E. Layout grid F. Canevas de chantier | Геодезическая сеть, создаваемая для перенесения проекта в натуру |
| 145. Строительная геодезическая сетка Строительная сетка D. Baunetz F. Quadrillage | Геодезическая сеть в виде системы квадратов или прямоугольников, ориентированных параллельно большинству разбивочных осей сооружений |
| 146. Редуцирование строительной сетки D. Reduktion des Baunetzes Е. Grid reduction F. Reduction du quadrillage | Перемещение на местности пунктов строительной геодезической сетки в положение, заданное проектом |
| 147. Разбивочная ось D. Absteckungsachse E. Layout axis F. Axe du | Ось сооружения, по отношению к которой в разбивочных чертежах указываются данные для выноса в натуру сооружения или отдельных его частей |
| 148. Монтажная линия D. Montageachse F. Axe de montage | Линия, закрепленная на местности, относительно которой устанавливаются конструкции, станки, механизмы и технологическое оборудование в проектное положение |
| 149. Монтажная геодезическая сетка Монтажная сетка D. Montagenetz F. de montage | Геодезическая сеть в виде системы квадратов или прямоугольников, предназначенная для переноса в натуру осей агрегатов и выполнения контрольных измерений |
| 150. Створ D. Fluchtlinie Fluchtebene E. Alignement | Вертикальная плоскость, проходящая через две данные точки |
| 151. Контрольный пункт створа Контрольный пункт D. Alignierkontrollpunkt E. Check alignment peg F. Point de controle de l’alignement | Пункт, служащий для определения сдвигов наблюдаемых точек в направлении, перпендикулярном створу |
| 152. Створные наблюдения D. Alignierbeobachtungen E. Alignment sighting F. des horizontales par observations des de l’alignement | Метод определения горизонтальных смещений точек по уклонениям контрольных пунктов от створа |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Абрис | 114 |
| --- | --- |
| Азимут | 55 |
| Азимут астрономический | 56 |
| Азимут географический | 55 |
| Азимут геодезический | 57 |
| Азимут Лапласа | 89 |
| Аномалия силы тяжести | 9 |
| Аномалия силы тяжести Земли | 9 |
| Аномалия ускорения силы тяжести | 8 |
| Аномалия ускорения силы тяжести Земли | 8 |
| Базис | 90 |
| Базис геодезический | 90 |
| Биссектриса кривой | 136 |
| Величина геопотенциальная | 7 |
| Вставка прямая | 129 |
| Вставка трассы прямая | 129 |
| Высота геодезическая | 27 |
| Высота геоида | 19 |
| Высота динамическая | 30 |
| Высота нормальная | 29 |
| Высота ортометрическая | 28 |
| Высота сечения | 115 |
| Высота сечения рельефа | 115 |
| Геоид | 11 |
| Горизонталь | 116 |
| Градиент барический горизонтальный | 100 |
| Градиент барометрический горизонтальный | 100 |
| График заложений | 119 |
| Даты геодезические исходные | 87 |
| Долгота астрономическая | 34 |
| Долгота геодезическая | 26 |
| Долгота геоцентрическая | 40 |
| Задача геодезическая обратная | 63 |
| Задача геодезическая прямая | 62 |
| Заложение | 117 |
| Заложение ската | 118 |
| Засечка | 80 |
| Засечка геодезическая | 80 |
| Засечка комбинированная | 83 |
| Засечка обратная | 82 |
| Засечка прямая | 81 |
| Зенит | 49 |
| Зенит астрономический | 50 |
| Зенит геодезический | 51 |
| Знак геодезический | 71 |
| Значение потенциала силы тяжести Земли нормальное | 5 |
| Значение силы тяжести Земли нормальное | 3 |
| Значение ускорения силы тяжести Земли нормальное | 4 |
| Калька высот | 122 |
| Калька контуров | 123 |
| Карта топографическая | 101 |
| Каталог координат геодезических пунктов | 70а |
| Координаты астрономические | 31 |
| Координаты географические | 35 |
| Координаты геодезические | 23 |
| Координаты геодезические прямоугольные плоские | 42 |
| Координаты геоцентрические | 36 |
| Координаты горизонтальные | 44 |
| Координаты прямоугольные плоские | 42 |
| Координаты топоцентрические | 43 |
| Кривая вертикальная | 130 |
| Кривая круговая | 127 |
| Кривая переходная | 128 |
| Кривая трассы вертикальная | 130 |
| Кривая трассы круговая | 127 |
| Кривая трассы переходная | 128 |
| Кроки | 114 |
| Крутизна ската | 120 |
| Линия поля силы тяжести Земли силовая | 12 |
| Линия монтажная | 148 |
| Линия отвесная | 13 |
| Линия силовая | 12 |
| Марка | 73 |
| Марка центра геодезического пункта | 73 |
| Масштаб заложений | 119 |
| Меридиан астрономический | 32 |
| Меридиан геодезический | 24 |
| Меридиан геоцентрический | 37 |
| Меридиан начальный | 41 |
| Меридиан осевой | 60 |
| Модель местности цифровая | 103 |
| Наблюдения створные | 152 |
| Нивелирование | 95 |
| Нивелирование астрономическое | 21 |
| Нивелирование астрономо-гравиметрическое | 22 |
| Нивелирование барометрическое | 98 |
| Нивелирование геометрическое | 96 |
| Нивелирование поверхности геоида астрономическое | 21 |
| Нивелирование тригонометрическое | 97 |
| Обоснование съемочное | 108 |
| Ось разбивочная | 147 |
| Ось трассы | 126 |
| Ось трассы проектируемого сооружения | 126 |
| Отметка красная | 140 |
| Отметка проектная | 140 |
| Отметка фактическая | 141 |
| Отметка черная | 141 |
| Пикет | 111 |
| Пикет съемочный | 111 |
| Пикет трассы | 1З8 |
| Пикетаж | 137 |
| Пикетаж трассы | 137 |
| План топографический | 102 |
| Планшет | 112 |
| Планшет съемочный | 112 |
| Плоскость астрономического меридиана | 32 |
| Плоскость вертикальная | 46 |
| Плоскость геодезического меридиана | 24 |
| Плоскость геоцентрического меридиана | 37 |
| Плоскость горизонтальная | 45 |
| Плоскость начального меридиана | 41 |
| Поверхность уровенная | 10 |
| Полигонометрия | 78 |
| Поперечник | 132 |
| Потенциал возмущающий | 6 |
| Потенциал нормальный | 5 |
| Потенциал силы тяжести | 1 |
| Потенциал силы тяжести Земли | 1 |
| Потенциал силы тяжести Земли возмущающий | 6 |
| Превышение | 94 |
| Проект вертикальной планировки | 139 |
| Проложение горизонтальное | 58 |
| Профиль | 124 |
| Профиль местности | 124 |
| Профиль поперечный | 132 |
| Профиль продольный | 131 |
| Профиль трассы поперечный | 132 |
| Профиль трассы продольный | 131 |
| Пункт геодезический | 70 |
| Пункт геодезический исходный | 85 |
| Пункт исходный | 85 |
| Пункт контрольный | 151 |
| Пункт Лапласа | 88 |
| Пункт ориентирный | 75 |
| Пункт створа контрольный | 151 |
| Пункт твердый | 85 |
| Радиус-вектор геоцентрический | 38 |
| Разбивка кривой детальная | 133 |
| Расстояние зенитное | 52 |
| Расстояние зенитное астрономическое | 53 |
| Расстояние зенитное геодезическое | 54 |
| Редуцирование строительной сетки | 146 |
| Репер | 74 |
| Репер нивелирный | 74 |
| Референц-эллипсоид | 15 |
| Сближение меридианов | 61 |
| Сборно-разборный геодезический знак | 71а |
| Сетка геодезическая монтажная | 149 |
| Сетка геодезическая строительная | 145 |
| Сетка монтажная | 149 |
| Сетка строительная | 145 |
| Сеть астрономо-геодезическая | 65 |
| Сеть базисная | 91 |
| Сеть геодезическая | 64 |
| Сеть геодезическая государственная | 67 |
| Сеть нивелирная | 66 |
| Сеть разбивочная | 144 |
| Сеть сгущения | 68 |
| Сеть сгущения геодезическая | 68 |
| Сеть съемочная | 69 |
| Сеть съемочная геодезическая | 69 |
| Сила тяжести нормальная | 3 |
| Створ | 150 |
| Сторона базисная | 92 |
| Сторона выходная | 93 |
| Сторона геодезическая сети исходная | 86 |
| Сторона исходная | 86 |
| Сторона твердая | 86 |
| Сторона треугольника триангуляции выходная | 93 |
| Ступень барическая | 99 |
| Ступень барометрическая | 99 |
| Ступень высоты барическая | 99 |
| Сфероид земной | 17 |
| Сфероид уровенный | 18 |
| Съемка | 104 |
| Съемка мензульная | 107 |
| Съемка тахеометрическая | 105 |
| Съемка теодолитная | 106 |
| Съемка топографическая | 104 |
| Тангенс кривой | 135 |
| Точка нулевых работ | 142 |
| Точка переходная | 110 |
| Точка съемочная | 109 |
| Точка съемочная переходная | 110 |
| Точки кривой главные | 134 |
| Трапеция съемочная | 113 |
| Трассирование | 125 |
| Трассирование геодезическое | 125 |
| Триангуляция | 77 |
| Трилатерация | 79 |
| Угол вертикальный | 48 |
| Угол горизонтальный | 47 |
| Угол дирекционный | 59 |
| Уклон | 121 |
| Уклон местности | 121 |
| Уклонение отвеса | 20 |
| Уклонение отвесной линии | 20 |
| Ускорение силы тяжести | 2 |
| Ускорение силы тяжести Земли | 2 |
| Ускорение силы тяжести нормальное | 4 |
| Ход | 84 |
| Ход геодезический | 84 |
| Центр | 72 |
| Центр геодезического пункта | 72 |
| Чертеж разбивочный | 143 |
| Широта астрономическая | 33 |
| Широта геодезическая | 25 |
| Широта геоцентрическая | 39 |
| Элементы приведения | 76 |
| Эллипсоид земной | 14 |
| Эллипсоид уровенный | 16 |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Absteckung | 125 |
| --- | --- |
| Absteckungsachse | 147 |
| Absteckungsnetz | 144 |
| Absteckungsskizze | 143 |
| Achslinie | 126 |
| Alignierbeobachtungen | 152 |
| Alignierkontrollpunkt | 151 |
|  | 10 |
| Astronomisch- Netz | 65 |
| Astronomisch-gravimetrisches Nivellement | 22 |
| Astronomische Breite | 33 |
| Astronomische Koordinaten | 31 |
| Astronomische | 34 |
| Astronomische Zenitdistanz | 53 |
| Astronomischer Meridian | 32 |
| Astronomischer Zenit | 50 |
| Astronomischers Azimut | 56 |
| Astronomisches Nivellement | 21 |
| Aufnahmegrundlage | 108 |
| Aufnahmenetz | 69 |
| Aufnahmepunkt | 111 |
| Ausgangseite | 93 |
| Ausgangsseite | 86 |
|  | 98 |
| Barometrische | 98 |
| Barometrische | 99 |
| Barometrischer Gradient | 100 |
| Basis | 90 |
| Basisnetz | 91 |
|  | 91 |
| Baunetz | 145 |
| Bezugsellipsoid | 15 |
| Detaillierte Kurvenabsteckung | 133 |
| Digitales | 103 |
| Direkte Einschaltung | 129 |
| Dreiecksnetz | 77 |
| Dynamische | 30 |
| Ebene rechtwinklige Koordinaten | 42 |
| Entwurf der Vertikalplanung (der Aufrissplanung) | 139 |
| Erdellipsoid | 14 |
|  | 17 |
| Erste Hauptaufgabe | 62 |
| Fallwinkel | 120 |
| Feldblatt | 112 |
| Festpunkt | 70, 85 |
| Festpunktmarke | 73 |
| Fluchtebene | 150 |
| Fluchtlinie | 150 |
|  | 121 |
|  | 114 |
|  | 114 |
| Ausgangsdaten | 87 |
| Breite | 25 |
|  | 27 |
| Koordinaten | 23 |
|  | 26 |
| Zenitdistanz | 54 |
| Meridian | 24 |
| Punkt | 70 |
| Zenit | 51 |
| Azimut | 57 |
| Einschneiden | 80 |
| Netz | 64 |
| Geographische Koordinaten | 35 |
| Geographisches Azimut | 55 |
| Geoid | 11 |
|  | 19 |
| Geoidundulation | 19 |
| Geometrisches Nivellement | 96 |
| Geopotentielle Kote | 7 |
| Geozentrische Breite | 39 |
| Geozentrische Koordinaten | 36 |
| Geozentrische | 40 |
| Geozentrische Meridianehene | 37 |
| Geozentrischer Meridian | 37 |
| Geozentrischer Radiusvektor | 38 |
| Grundlinie | 90 |
| Hauptmeridian | 60 |
|  | 74 |
|  | 116 |
|  | 115 |
|  | 74 |
|  | 94 |
|  | 48 |
|  | 44 |
| Horizontalwinkel | 47 |
| Horizontebene | 45 |
|  | 141 |
| Kartenblatt | 113 |
| Kombiniertes Einschneiden | 83 |
| Kraftlinie | 12 |
| Kreisbogen | 127 |
| Kreiskurve | 127 |
| Kurvenabsteckung | 133 |
| Kurvenhauptpunkte | 134 |
| Landesfestpunktnetz | 67 |
|  | 131 |
| Laplace-Punkt | 88 |
| Laplacesches Azimut | 89 |
| Lotabweichung | 20 |
| Lotlinie | 13 |
| Lotrichtung | 13 |
|  | 28 |
| Meridianebene | 24, 32 |
| Meridiankonvergenz | 61 |
| Messtischaufnahme | 107 |
| Messtischblatt | 112 |
| Montageachse | 148 |
| Montagenetz | 149 |
| Niveauellipsoid | 16 |
|  | 10 |
|  | 18 |
| Nivellement | 95 |
| Nivellementbolzen | 74 |
| Nivellementsnetz | 66 |
| Normales Schwerepotential | 5 |
|  | 29 |
| Normalschwere | 3 |
| Normalschwerebeschleunigung | 4 |
| Nullmeridian | 41 |
| Orthometrische | 28 |
| Pause der Grundrisse | 123 |
| Pause der | 122 |
| Рfahl | 138 |
| Pfeiler | 71 |
| Pflock | 138 |
| Plan | 102 |
| Polygonometrische Messungen | 78 |
| Polygonzug | 78 |
| Profil | 124 |
|  | 58 |
| Punkt der Nullarbeiten | 142 |
| Punktzentrun | 72 |
| Querprofil | 132 |
| Querschnitt | 132 |
| Reduktion des Baunetzes | 146 |
| Reduktionselemente | 76 |
| Referenzellipsoid | 15 |
| Richtungswinkel | 59 |
|  | 82 |
| Schichtlinie | 116 |
| Schwereanomalie | 9 |
| Schwerebeschleunigung | 2 |
| Schwerebeschleunigunganomalie | 8 |
| Schwerepotential | 1 |
| Signal | 71 |
|  | 140 |
| Standpunkt | 109 |
|  | 6 |
| Tachymeteraufnahme | 105 |
| Tangente | 135 |
| Theodolitaufnahme | 106 |
| Topographische Aufnahme | 104 |
| Topographische Karte | 101 |
| Topozentrische Koordinaten | 43 |
| Trassenachse | 126 |
| Trassiorung | 125 |
| Triangulation | 77 |
| Trigonometrische | 97 |
| Trilateration | 79 |
|  | 128 |
| Verdichtungsnetz | 68 |
| Vereinigtes | 83 |
| Vermessungspunkt | 111 |
|  | 137 |
| Vertikalebene | 46 |
| Vertikalkurve | 130 |
| Vertikalwinkel | 48 |
|  | 81 |
| Winkelhalbierende | 136 |
| Zenit | 49 |
| Zenitdistanz | 52 |
| Zug | 84 |
| Zweite Hauptaufgabe | 63 |
| Zwischenpunkt | 110 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Acceleration of gravity | 2 |
| --- | --- |
| Alignment sighting | 152 |
| Angle of dip | 120 |
| Astro-geodetic net | 65 |
| Astro-gravimetric levelling | 22 |
| Astronomic (al) azimuth | 56 |
| Astronomic (al) coordinates | 31 |
| Astronomic (al) latitude | 33 |
| Astronomic (al) levelling | 21 |
| Astronomic (al) longitude | 34 |
| Astronomic (al) meridian | 32 |
| Astronomic (al) zenith | 50 |
| Astronomic (al) zenith distance | 53 |
| Baric gradient | 100 |
| Barometric height increment | 99 |
| Barometric levelling | 98 |
| Base | 90 |
| Base expension figure | 91 |
| Base extension | 91 |
| Ваse-line | 86 |
| Bench mark | 74 |
| Central meridian | 60 |
| Centre | 72 |
| Check alignment peg | 151 |
| Circular curve | 127 |
| Combined intersection and resection | 83 |
| Contour interval | 115 |
| Contour line | 116 |
| Control extension | 68 |
| Convergence meridians | 61 |
| Cross-section | 132 |
| Curve besector | 136 |
| Deviation of the plumb line | 20 |
| Digital terrain model | 103 |
| Direct geodetic problem | 62 |
| Disturbing potential | 6 |
| Dynamic height | 30 |
| Earth ellipsoid | 14 |
| Eагth spheroid | 17 |
| Eccentric elements | 76 |
| Elevation | 94 |
| Equipotential surface | 10 |
| Extended base | 93 |
| Field sheet | 112 |
| Field sketsh | 114 |
| Geocentric coordinates | 36 |
| Geocentric latitude | 39 |
| Geocentric longitude | 40 |
| Geocentric meridian | 37 |
| Geocentric radius-vector | 38 |
| Geodetic azimuth | 57 |
| Geodetic base line | 90 |
| Geodetic control | 108 |
| Geodetic coordinates | 23 |
| Geodetic framework | 64 |
| Geodetic height | 27 |
| Geodetic intersection | 80 |
| Geodetic latitude | 25 |
| Geodetic longitude | 26 |
| Geodetic meridian | 24 |
| Geodetic net | 64 |
| Geodetic network | 64 |
| Geodetic point | 70 |
| Geodetic zenith | 51 |
| Geodetic zenith distance | 54 |
| Geographic (al) azimuth | 55 |
| Geographic (al) coordinates | 35 |
| Geoid | 11 |
| Geoid heoght | 19 |
| Geopotential height | 7 |
| Gravity acceleration anomaly | 8 |
| Gravity anomaly | 9 |
| Gravity potential | 1 |
| Grid bearing | 5 |
| Grid reduction | 146 |
| Horizontal angle | 47 |
| Horizontal coordinates | 44 |
| Horizontal distance | 58 |
| Horizontal plane | 45 |
| Inclination angle | 120 |
| Intersection | 81 |
| Inverse geodetic problem | 63 |
| Laplace azimuth | 89 |
| Laplace station | 88 |
| Laying out | 125 |
| Layout axis | 147 |
| Layout grid | 144 |
| Layout sketch | 143 |
| Level ellipsoid | 16 |
| Level spheroid | 18 |
| Level surface | 10 |
| Levelling | 95 |
| Levelling net | 66 |
| Longitudinal profile | 131 |
| Mark | 73 |
| Marking out | 125 |
| Marking out of curve | 133 |
| Normal gravity | 3 |
| Normal gravity acceleration | 4 |
| Normal gravity potential | 5 |
| Normal height | 29 |
| Orthometric height | 28 |
| Outline | 114 |
| Peg | 138 |
| Pegging out | 125 |
| Plan | 102 |
| Plan table survey | 107 |
| Plane coordinate | 42 |
| Plane table station | 110 |
| PIumb line | 13 |
| Prime meridian | 41 |
| Profile | 124 |
| Reference ellipsoid | 15 |
| Reference point | 85 |
| Resection | 82 |
| Setting out | 125 |
| Setting out of curve | 133 |
| Slope | 121 |
| Spherop | 18 |
| Spiral | 128 |
| Spirit levelling | 96 |
| Staking | 125 |
| Standard geodetic datum | 87 |
| Survey control | 69 |
| Survey point | 109 |
| Survey sheet | 112 |
| Surveying peg | 111 |
| Tacheometric survey | 105 |
| Tangent | 135 |
| Theodolite survey | 106 |
| Theoretical height | 140 |
| Topocentric coordinates | 43 |
| Topographic map | 101 |
| Topographic survey | 104 |
| Tower | 71 |
| Trace axis | 126 |
| Transition curve | 128 |
| Traverse | 84 |
| Traversing | 78 |
| Triangulation | 77 |
| Trigonometric levelling | 97 |
| Trilateration | 79 |
| True height | 141 |
| Vertical angle | 48 |
| Vertical curve | 130 |
| Vertical plane | 46 |
| Witness mark | 75 |
| Zenith | 49 |
| Zenith distance | 52 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

| de la pesanteur | 2 |
| --- | --- |
| normale de la pesanteur | 4 |
| Alignement | 129, 150 |
| Altitude | 27 |
| Altitude du | 19 |
| Altitude du projet | 140 |
| Altitude du terrain naturel | 141 |
| Altitude dynamique | 30 |
| Altitude normale | 29 |
| Altitude | 28 |
| Angle horizontal | 47 |
| Angle vertical | 48 |
| Anomalie de de la pesanteur | 8 |
| Anomalie de la pesanteur | 9 |
| Axe d’ouvrage | 126 |
| Axe de montage | 146 |
| Axe du | 147 |
| Azimut astronomique | 56 |
| Azimut de Laplace | 89 |
| Azimut | 57 |
| Azimut | 55 |
| Base | 86, 90 |
| Bissectrice | 136 |
| Borne | 72 |
| Calque des | 123 |
| Calque des points | 122 |
| Canevas de | 69, 108 |
| Canevas de chantier | 144 |
| Carte topographique | 101 |
| Cheminement | 84 |
| Cheminement | 78 |
| Convergence des | 61 |
| astronomique | 31 |
|  | 36 |
|  | 23 |
|  | 35 |
| horizontales | 44 |
| rectangulaires | 42 |
| topocentriques | 43 |
| de | 86 |
| Cote dynamique | 30 |
| Cote | 7 |
| Cote | 28 |
| Coupure de la carte | 113 |
| Courbes de niveau | 116 |
| Courbe de raccordement | 128 |
| Courbe de raccordement circulaire | 127 |
| Courbe de raccordement verticale | 130 |
| Croquis | 114 |
| d’une pente | 121 |
|  | 94 |
| Dessin | 143 |
| des horizontales par observations des de l’alignement | 152 |
| de la verticale | 20 |
| Distance | 38 |
| Distance | 52 |
| Distance astronomique | 53 |
| Distance | 54 |
| des courbes | 117 |
| Ecartement des courbes minimal | 118 |
| Echelle de pente | 119 |
| Echelon de pression d’altitude | 99 |
| de et d’excentrement | 76 |
| Ellipsoide de niveau | 16 |
| Ellipsoide de | 15 |
| Ellipsoide terrestre | 14 |
| Equidistance des courbes | 115 |
|  | 11 |
| Gisement | 59 |
| Gradient | 100 |
| Implantation | 125 |
| Inclinaison de pente | 120 |
| Intersection | 80, 81 |
| Latitude astronomique | 33 |
| Latitude | 39 |
| Latitude | 25 |
| la | 107 |
| au theodolite | 106 |
|  | 105 |
| topographique | 104 |
| Liqne de force du clamp de la pesanteur | 12 |
| Longitude astronomique | 34 |
| Longitude | 40 |
| Longitude | 26 |
|  | 24, 32 |
| astronomique | 32 |
| central | 60 |
|  | 37 |
|  | 24 |
| d’origine | 41 |
| Minute topographique | 112 |
| digital du terrain | 103 |
| Nivellement | 95 |
| Nivellement | 22 |
| Nivellement astronomique | 21 |
| Nivellement | 98 |
| Nivellement | 96 |
| Nivellement | 97 |
| Pente | 121 |
| Pente transversale | 20 |
| Pesanteur normale | 3 |
| Piquet | 138 |
| Piquetage | 137 |
| Plan horizontal | 45 |
| Plan | 32 |
| Plan topographique | 102 |
| Plan vertical | 46 |
| Point de controle de l’alignement | 151 |
| Point de Laplace | 88 |
| Point des travaux de terrassement nul | 142 |
| Point Fondamental | 87 |
| Point fondamental | 85 |
| Point | 70 |
| Point | 111 |
| Points principals d’un courbe de raccordement | 134 |
| Polygonation | 78 |
| Potentiel de la pesanteur | 1 |
| Potentiel de la pesanteur normal | 5 |
| Potentiel perturbateur | 6 |
| direct de la ellipsoidale | 62 |
| inverse de la ellipsoidale | 63 |
| Profil | 124 |
| Profil en long | 131 |
| Profil en travers | 132 |
| Projection horizontale | 58 |
| Projet des travaux de terrassement | 139 |
| Quadrillage | 145 |
| Recoupement | 83 |
| Reduction du quadrillage | 146 |
|  | 82 |
|  | 73 |
| de nivellement | 74 |
|  | 65 |
| d’amplification de base | 91 |
| de mortage | 149 |
| de nivellement | 66 |
| (d’Etat) | 67 |
|  | 64 |
|  | 68 |
| Signal | 71 |
| terrestre | 17 |
| de niveau | 18 |
| Station de de | 109 |
| Station de de | 110 |
| Surface de niveau | 10 |
| Surface | 10 |
| Tangente | 135 |
|  | 125 |
| d’une courbe de raccordement | 133 |
| Triangulation | 77 |
|  | 79 |
| Verticale | 13 |
|  | 49 |
| astronomique | 50 |
|  | 51 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Сила тяжести Земли | Равнодействующая силы тяготения Земли и центробежной силы ее вращения около своей оси |
| 2. Горизонтирование геодезического прибора Горизонтирование прибора Нрк. Нивелирование прибора | Совмещение вертикальной оси геодезического прибора с отвесной линией и приведение его горизонтальной оси в горизонтальное положение |
| 3. Центрирование геодезического прибора Центрирование прибора | Совмещение вертикальной оси геодезического прибора с отвесной линией, проходящей через центр геодезического пункта (точки) |
| 4. Визирная цель | Предмет, на который наводится визирное устройство геодезического прибора |

Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстандарт СССР -

М.: Издательство стандартов, 1981

Юридическим бюро "Кодекс" в

текст документа внесено Изменение N 1,

введенное в действие постановлением

Государственного комитета СССР по

стандартам от 24.07.81 N 3514